# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УНПЦ ВУЗ «ГИПОпром», г.Днепропетровск,  является производителем клееных  деревянных изделий из сосны на современном оборудовании и предлагает со склада и под заказ следующую продукцию: оконный и  дверной клееный брус, клееный мебельный щит, соответствующую следующим характеристикам:

- размеры:  ширина  – 20 - 190мм       (по согласованию с заказчиком)

высота  –  25 - 120мм       (по согласованию с заказчиком)

длина  –  3000, 6000мм   (по согласованию с заказчиком)

- пиломатериалы, используемые для изготовления клееного бруса – сосна, качество древесины не ниже 2-го сорта

- влажность древесины – 10 + 2% (сушка производится в собственных сушильных камерах)

- профиль микрошипа – вертикальный или горизонтальный (по согласованию с заказчиком)

- минимальная длина заготовки в ламели – 200мм

- количество склеиваемых ламелей – 2 - 5 (по согласованию с заказчиком)

- максимальные создаваемые удельные давления по склеиваемой пласти - не менее 0,8 МПа

- применяемый клей – «Rakoll», GXL 4 plus,  класс водостойкости D4

Базовые размеры изделий:

- оконный клееный брус:     75 х 86 х 3000-6000 мм, 75 х 115 х 3000-6000 мм,

- дверной клееный брус :     75 х 110-145 х 3000, 6000 мм, 46х110-145 х 3000, 6000 мм;

- клееный мебельный щит:  20-50 х 1000-1200 х 2500 мм

Условия поставки – EXW – склад производителя, г.Днепропетровск.

Цена оконного клееного бруса на условиях поставки EXW – 3700 грн/м3 (с учетом НДС)

Условия оплаты – 100% авансовый платеж.